沅江市南大膳镇五小一中心及社会停车场地块第一阶段土壤污染状况调查报告

建设单位：沅江市南大膳镇人民政府

编制单位：湖南中额环保科技有限公司

2022年4月

沅江市南大膳镇五小一中心及社会停车场地块第一阶段土壤污染状况调查报告专家评审意见修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改说明及对应页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善调查背景情况说明。 | 已完善调查背景情况说明（P1） |
| 2 | 规范调查结论。 | 规范了调查结论（P33） |
| 3 | 完善宗地图、现场踏勘和人员访谈照片，地块调查范围图、地块历史影像图等附图附件。 | 完善了宗地图（附图1）、现场踏勘和人员访谈照片（附图4）、地块调查范围图（P5图2.2-2）、地块历史影像图（P17-P21） |

# 目 录

1.前 言	1

2.概述	3

2.1调查的目的和原则	3

2.2调查范围	3

2.3调查依据	6

2.4工作内容及程序	7

2.5调查方法	8

3.场地概况	11

3.1区域环境概况	11

3.2 敏感目标	13

3.3场地使用现状和历史	16

3.4相邻地块的现状和历史	21

3.5 场地土地利用规划	23

4资料分析	25

4.1政府和权威机构资料收集和分析	25

4.2地块资料收集和分析	25

4.3其他资料收集和分析	25

5现场踏勘和人员访谈	27

5.1 有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析	27

5.2 各类槽罐内的物质和泄漏评价	27

5.3 固体废物和危险废物的处理评价	27

5.4 管线、沟渠泄漏评价	27

5.5与污染物迁移相关的环境因素分析	27

5.6人员访谈	27

6结果与评价	31

7. 调查结论	32

7.1第一阶段环境调查结论	32

7.2总结论	33

7.3建议	33

附件1人员访谈表	33

附件2.发改委批复	40

附图1 调查地块宗地图	44

附图2 南大膳镇总体规划	45

附图3.周边现状	46

附图4.现场踏勘和人员访谈照片	47

专家评审意见及签到表	48

# 1.前 言

沅江市南大膳镇五小一中心及社会停车场建设项目（以下称“项目地块”）位于沅江市南大膳镇南大社区西南处，西临金牛路，南临乐漉公路，地理位置优越，人口集中，交通方便。项目中心坐标东经112.698730，北纬29.012141，地块总用地面积为20026.77m2（30.04亩）。项目总投资3600.00万元，建设内容主要包括小食堂、小厕所、小澡堂、小图书室、小文体活动室“五小”建设以及党群和政务服务中心“一中心”建设。

地块原土地性质为农用地，因沅江市南大膳镇五小一中心及社会停车场建设项目需要，2022年1月沅江市自然资源局将该地块转用为公共服务用地，拟用作南大膳镇五小一中心及社会停车场建设项目使用。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第59条第二款规定“用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查”。同时湖南省生态环境厅于2022年3月10日发布“关于进一步梳理污染地块系统相关信息的函”（湘环办函[2022]17号，明确“应录入系统内的地块包括：4、所有变更为一住两公用地的”。本地块由农用地转为公共服务用地需要进行土壤污染状况调查，因此，沅江市南大膳镇人民政府于2022年4月委托湖南中额环保科技有限公司（以下简称我公司）对沅江市南大膳镇五小一中心及社会停车场地块开展土壤污染状况调查工作。我公司委派专业技术人员对该项目地块开展了现场踏勘、地块开发利用历史调查、资料收集和人员访谈等工作，并对资料收集情况、踏勘结果和人员访谈结果进行了分析。根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）有关规定并结合地块的实际情况，编制完成了本地块第一阶段土壤污染状况调查报告。

# 2.概述

## 2.1调查的目的和原则

### 2.1.1调查目的

通过调查，了解地块是否存在污染或是否存在潜在污染，若存在污染或潜在污染。根据地块土地规划利用要求，给出是否需要进一步详细调查来判别能否满足按照规划用途开发利用的调查报告的明确结论，为地块的环境管理提供科学依据。

### 2.1.2调查原则

（1）针对性原则

针对场地的特征和潜在污染物特性，进行污染物浓度和空间分布调查，为场地的环境管理提供依据。

（2）规范化原则

采用程序化和系统化的方式规范场地环境调查过程，保证调查过程的科学性和客观性。

（3）可操作性原则

综合考虑调查方法、时间和经费等因素，结合当前科技发展和专业技术水平，使调查过程切实可行。

## 2.2调查范围

本次调查区域为沅江市南大膳镇五小一中心及社会停车场建设项目用地范围，调查范围为下图蓝色线内区域，区域共计面积20026.77m2（30.04亩）。调查范围拐点坐标详见表，调查区域红线范围图详见附图1。

表2.2-1调查范围拐点坐标

| 序号 | X坐标 | Y坐标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3211209.449 | 373169.697 |
| 2 | 3211359.746 | 373187.368 |
| 3 | 3211332.290 | 373328.009 |
| 4 | 3211218.868 | 373303.200 |
| 5 | 3211222.732 | 373286.102 |
| 6 | 3211205.847 | 373282.658 |
| 7 | 3211201.307 | 373264.067 |
| 8 | 3211191.661 | 373262.212 |
| 9 | 3211195.208 | 373243.765 |
| 10 | 3211178.392 | 373240.532 |
| 11 | 3211181.534 | 373227.898 |
| 12 | 3211197.662 | 373230.999 |
| 13 | 497699.741 | 3191403.596 |
| 14 | 497693.741 | 3191403.596 |
| 15 | 497649.741 | 3191403.596 |
| 16 | 497633.741 | 3191387.096 |

图2.2-1 调查范围蓝线图

图2.2-2 调查范围卫星图（地块周边1km范围）

## 2.3调查依据

### 2.3.1法律法规及文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

（2）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日）；

（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

（4）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（5）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）；

（6）《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（2017年7月1日施行）；

（7）《湖南省土壤污染防治工作方案》（2017年）；

（8）《湖南省环境保护条例》（2013年5月27日）。

### 2.3.2技术标准

（1）《建设用地土壤污染状况调查 技术导则》（HJ25.1-2019）；

（2）《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）；

（3）《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）

（4）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）；

（5）《建设用地土壤环境调查评估技术指南》；环境保护部办公厅2017年12月15日印发。

## 2.4工作内容及程序

根据业主单位项目文件要求及项目工作目的，结合《建设用地土壤污染状况调查 技术导则》（HJ25.1-2019）其工作技术路线如图 2.4-1所示。

图2.4-1 场地环境调查的工作内容与程序

## 2.5调查方法

（1）资料收集

1）资料收集：收集的资料主要包括场地利用变迁资料、场地环境资料、场地相关记录、有关政府文件以及场地所在区域自然社会信息等，对地块污染状况进行初步判断。当场地与邻近地区存在相互污染的可能时，须调查邻近地区的相关记录和资料。

2）资料分析：调查人员应根据专业知识和经验识别资料中的错误和不合理的信息，如资料缺失影响判断场地污染状况时，应在报告中说明。

（2）现场踏勘

1）安全防护准备：在现场踏勘前，调查人员应根据场地的具体情况掌握相应的安全卫生防护知识，并装备必要的防护用品。

2）现场踏勘范围：以场地内为主，并应包括场地周围区域，周围区域的范围应由现场调查人员根据污染物可能迁移的距离来判断。

3）现场勘查主要内容：场地的现状与历史情况，相邻场地的现在与历史情况，周围区域的现状与历史情况，区域的地质、水文地质和地形的描述等。

4）现场踏勘重点：重点勘查对象包括原企业生产活动区域，以及其他可供评价场地状态的对象。

5）现场踏勘方法：主要通过专业人员经验判断场地现状。

（3）人员访谈

1）访谈内容：包括资料收集和现场踏勘所涉及的疑问，以及信息补充和己有资料的考证。

2）访谈对象：受访者为场地现状或历史的知情人，应包括：场地管理机构和地方政府的官员，环境保护行政主管部门的官员，场地过去和现在不同阶段使用者，场地所在地或熟悉当地事务的第三方如邻近场地的工作人员、过去的雇员和附近的居民。

3）访谈方法：可采取当面交流、电话交流、电子或书面调查表等方式进行。

4）内容整理：调查人员应对访谈内容进行整理，并对照已有资料，对其中可疑处和不完善处进行再次核实和补充。

（4）调查工作计划

调査人员根据前期收集的资料和信息或第一阶段场地环境调查结论制定工作计划，计划包括核查已有信息、判断污染物的可能分布、制定采样方案、健康和安全、检测方案、质量保证和质量控制程序等。

（5）现场调查采样

本项目现场调查采样内容主要包括：调查和采样前的准备、地下管道排查、采样点定位、现场钻孔取样、现场检测、土壤样品的采集、现场质控质保注意事项、样品追踪管理等。

（6）数据评估和结果分析

1）实验室检测分析：实验室进行样品检测分析。

2）数据评估：对场地调查信息和检测结果进行整理，评估检测数据的质量，分析数据的有效性和充分性，确定是否需要补充采样分析。

# 3.场地概况

## 3.1区域环境概况

### 3.1.1场地地理位置

本地块位于南大膳镇社区西南处，本次调查范围为南大膳镇牛洲村的农用地，范围调查区域中心坐标东经112.698730，北纬29.012141，总面积约为20026.77m2（30.04亩），场地四周主要为：北侧为金泰世家小区、金美花苑小区和沅江市南大膳镇污水处理2#站，东侧为菜地及南大河，西南侧25m为辰坤天然气站，南侧50m为同德搅拌站。

图3.1-1项目所在地理位置图

### 3.1.2自然环境与气象气候

沅江市属亚热带大陆性季风湿润气候，具有气温总体偏高、冬暖夏凉明显、降水年年偏丰、7月多雨成灾、日照普遍偏少，春寒阴雨突出等特征。气温：累年（1986-2000年，下同）平均气温比1986年前（1955-1985年，下同）升高0.06-0.35℃，湖区比山丘区升高较多。气温变化的另一特点是冬季气温升高而夏季气温降低，时有“冬暖夏凉”现象。12月至2月，平均气温升高0.7-1.0℃，湖区升高较多。相应累年平均气溫年较差减少0.8-1.3℃，气温日较差亦减少0.1-0.4℃；日最低气温小于、等于0℃的日数减少8-11天，积雪日数减少3-5天，霜日减少3-8天。日照：累年平均年日照时数减少-231小时，日照百分率减少1%-6%，。年太阳总辐射量相应减少2.75千卡/平方厘米至8.90千卡/平45方厘米，减幅为4%-8%，。日平均气稳定通过10℃期间的日照时数减少48-185小时，占全年减少量的71%-78%。

### 3.1.3地形地貌

沅江市是南洞庭湖向陆地延伸的多个湖汊上建设而成的，城的五湖，常年水深1-3.5米，水位28-32.4米。五湖通过极少的人工河段连为一体，湖岸曲折婉延，为平原微丘地形，地面高程在30.3-42.7之间，地面相对平缓、地势较为平坦。是典型的江南水乡城市和洞庭湖冲击平原地貌。

### 3.1.4地质条件

沅江市地震烈度为6度，按建设部、国家计委（89）建抗字第586号“关于印发《新建工程抗震设防暂行规定》的通知”，设计可不考虑抗震设防或简易设防。该项目建设陆地部分绝大部分地势高于20年一遇洪水位，地耐力一般为18-25TM2，地质均为粘土。陆域宽阔，用地集中，能满足城市发展用地需要，属于二类及少量一类用地，适宜建设。

3.1.5河流水文

区域内为洞庭湖水系，大小湖泊、河流沟渠密集，较大的河流有澧水、资江支流等；湖泊多为洞庭湖区附属小湖。降水：累年平均年降水量各地增加80.2-175.8毫米，增幅为6%-11%，。其中7月降水量增加83.2-120.2毫米，增幅达50%-121%，由少雨多旱变得多雨少旱，间有洪涝发生。5月份降水量却减少6.8-61.3毫米，减幅为4%-23%。降水强度增大，年暴雨日数增加0.5-2.2日；大暴雨日数除南县外，增加0.2-1.1日。特大暴雨日数，前30年全市共出现6天，而后15年出现7天。降水总量增加，但年际变化大，分布不均。洪涝干旱：1986-6000年，市境有13年发生洪涝，其中大或特大洪涝5年，与1985年前的洪涝5年两遇相比，其发生频率增加一倍。而全市性干旱仅5年，其中大旱1年，比1985年前的两年一遇明显减少。

项目建设地位于洞庭湖中的赤山岛北端，海拨均在120米以，不受洪灾影响。

## 3.2 敏感目标

敏感目标是指场地周围可能受污染影响的居民区、学校、医院、地表水、行政办公区、商住区、饮用水源保护区及公共场所等地点，根据资料收集和现场踏勘情况，本项目的敏感目标范围为场地外扩1000m。

场地周边主要为居民区和农用地，西南面25m处为辰坤天然气站，北面5m处为沅江市南大膳镇污水处理2#站，南面50m处为同德搅拌站，调查区域周边1km范围内无其他工业企业，调查区域东侧675m处为南大河，场地周边环境见表3.2-1。

表3.2-1 场地周边1000m范围内敏感环境目标一览表

| 序号 | 环境敏感点 | 内容 | 与厂址 相对位置 | 最近直线距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛洲村居民 | 居民约20户，约80人 | 东侧 | 135m |
|  | 牛洲村居民 | 居民约27户，约108人 | 南侧 | 115m |
|  | 牛洲村居民 | 居民约15户，约60人 | 西侧 | 50m |
|  | 金泰世家小区 | 居民约500人 | 北侧 | 50m |
|  | 金美花苑小区 | 居民约200人 | 北侧 | 250m |
| 2 | 南大河 | III类水体 | 东侧 | 675m |
| 3 | 地下水井 | 集中供水水井 | 北侧 | 400m |
| 4 | 农田 | 项目周边1000m范围内 |

图3.1-1场地周边敏感目标分布图

## 3.3场地使用现状和历史

### 3.3.1调查地块现状

该地块用地红线范围内无珍稀动植物、历史文物等需要特殊保护的目标，同时本地块也不位于水源保护区范围。该项目地块2022年之前均属于农用地，目前已纳入南大膳镇土地规划，土地性质为机关团体用地和交通站场用地。2022年4月，项目调查人员对地块进行现场踏勘，目前项目尚未开工建设，场地现状如下。

图3.3-1 调查区域现状

### 3.3.2地块历史

该地块最早历史卫星影像可追溯到2014年，根据2014年到2021年间的卫星历史影像图，并结合现场踏勘、人员访谈情况得知，该地块之前一直为农用地，用来种植农作物。通过对地块内部历史卫星图片分析可知，该地块内部不涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等可能影响土壤和地下水环境质量的利用方式或事件发生。该地块历史与人员访谈、现场踏勘结果一致，地块历史沿革较为清晰，地块历史影像图如下图所示。

2014年历史影像

2017年历史影像（辰坤天然气站建成）

2018年历史影像

2021年历史影像（2019年南大膳镇污水处理2#站建成，2021年同德搅拌站建成）

2022年现状卫星影像

## 3.4相邻地块的现状和历史

通过现场踏勘、人员访谈、地块历史影像图及现有资料了解到，项目地块北侧地块为金泰世家、金美花苑和沅江市南大膳镇污水处理2#站。其中南大膳污水处理厂地块在2018年之前为农用地，2018年开始施工建设2019年建成投产，日处理能力500吨，排放口位于项目东侧675m处南大河断面；金泰世家和金美花苑从以前至今均无显著变化。项目区地块西南侧25m处原为农用地，2017年建成辰坤天然气站，采用调压箱调压，最大储气量为21吨；南面50m处同德搅拌站地块原为一废弃学校，2021年建成，主要生产商品混凝土。

项目地块周边相邻区域主要为居民生活及工业生产，经现场勘查可知，北面南大膳镇污水处理站为地埋式全密闭运营，无令人不适的异味逸散，西南面辰坤天然气为调压站，无污染物产生，南面同德搅拌站位于项目下风向，均未对场地环境质量造成明显不利的影响。

## 3.5 场地土地利用规划

根据《沅江市南大膳镇总体规划》，本项目调查区域目前尚未纳入南大膳镇用地规范，该地块目前执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中建设用地中第一类用地标准。

# 4资料分析

## 4.1政府和权威机构资料收集和分析

本次调查通过信息检索、部门走访、电话咨询等方式，从卫星地图、政府信息公示网站、工作人员那里收集到了土地利用规划、区域自然环境状况等相关信息。我方调查人员对地块环境调查的相关资料进行了收集和分析，本次收集到的相关资料包括：

（1）用来辨识场地及其邻近区域的开发及活动状况的卫星照片；

（2）其它有助于评价场地污染的历史资料，如地块历史影像图；

（3）地理位置图、地形、地貌、土壤、水文、地质、气象资料，当地地方性基本统计信息，土地利用规划图。

## 4.2地块资料收集和分析

2022年4月，我公司组织调查人员进行现场踏勘，踏勘的范围以地块内为主，并包括了地块周边区域，地块现使用者提供了部分资料，本次收集到的相关资料包括地块红线图，场地未来土地使用功能规划、场地周边土地使用现状。

## 4.3其他资料收集和分析

4.3.1地块土壤及地下水污染记录

本次调查未收集到地块有关土壤和地下水的环境监测信息。

4.3.2地块及周边土壤地下水污染信息

根据资料调阅和走访调查，未收集到地块及周边地块相关土壤和地下水的污染记录。

本次调查阶段收集的资料情况如下：

表4-1 资料收集清单

| 序号 | 类别 | 资料名称 | 获取途径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资料 | 蓝线图 | 南大五小一中心项目部 | / |
|  |  | 场地平面图 | 南大五小一中心项目部 | / |
|  |  | 场地现状 | 现场踏勘 | 2022.4.19现场踏勘及人员访谈 |
| 2 | 场地历史变迁资料 | 南大膳镇土地利用规划图 | 南大五小一中心项目部 | / |
|  |  | 该场地土地历史使用情况 | 经过与周边工作人员和居民沟通以及询问 | 2022.4.19现场踏勘及人员访谈 |
|  |  | 农用地转用、土地征收审批单 | 项目部人员提供 | / |
| 3 | 区域地质及环境资料 | 区域水文地质资料 | 资料积累 | / |
|  |  | 区域地质及土壤资料 | 资料积累 | / |
| 4 | 场地周边相关材料 | 场地周边土地使用现状 | 现场踏勘及人员访谈所得 | 2022.4.19现场踏勘及人员访谈谈 |
|  |  | 场地周边土地历史使用情况 | 现场踏勘及卫星地图搜索 | / |
|  |  | 场地周边范围内有无自然保护区、饮用水源地 | 通过现场踏勘及卫星地图所得 | / |
|  |  | 周围敏感目标分布 | 通过现场踏勘及卫星地图所得 | 2022.4.19现场踏勘及人员访谈 |

# 5现场踏勘和人员访谈

## 5.1 有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析

根据现场踏勘和人员访谈，本次调查地块为南大膳镇农用地，不涉及工业企业及有毒有害物质的储存、使用和处置。

## 5.2 各类槽罐内的物质和泄漏评价

根据现场踏勘，地块现场无槽罐。

## 5.3 固体废物和危险废物的处理评价

根据现场踏勘，地块现场无固体废物和危险废物。

## 5.4 管线、沟渠泄漏评价

本次调查范围属于沅江市南大膳镇农用地，未设置管线、沟渠等。不存在管线、沟渠泄露情况。

## 5.5与污染物迁移相关的环境因素分析

根据地块原有情况分析，项目地块原属于农用地，无污染物影响地块土壤和地下水环境的途径。

## 5.6人员访谈

1、访谈目的

人员访谈的主要目的是对资料收集、现场踏勘阶段地块缺失信息的补充和模糊信息的核实，对已收集信息的进一步证实。

2、访谈对象

受访者为地块现状和历史的知情人，本次人员访谈的对象主要包括：原地块周边居民、社区等相关人员。

3、访谈方法

本次人员访谈针对访谈对象采用了当面座谈、现场走访、电话交流及书面调查表等方式，并收集了3份书面调查表。

4、访谈内容

本次人员访谈内容主要包括：地块使用历史、现状及规划情况，周边环境敏感区信息，地块有关环境保护相关信息，地块内有关废水输送、物料储存、固废堆存、危废暂存等信息，地块内及周边土壤和地下水污染信息等。

5、人员访谈结论

本次人员访谈贯穿于整个地块调查工作期间，人员访谈对象主要为对地块情况比较了解的政府部门和周边群众。

本次人员访谈主要通过面谈的方式进行，在现场踏勘的过程中同时对该场地周边居民以及了解项目人员进行了访谈，人员访谈对象详见表5-1，访谈统计结果见表5-2，人员访谈照片如图5-2所示，人员访谈表格详见附件。

表5-1 人员访谈对象表

| 序号 | 被访人姓名 | 工作单位/住址 | 联系电话 | 访谈主要方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郭振宇 | 地块周边南大社区主任 | 15973773903 | 面谈 |
| 2 | 贺丽 | 地块周边南大社区居民 | 13973723560 | 面谈 |
| 3 | 谭劲松 | 地块周边南大供电所员工 | 18873710728 | 面谈 |

表 5-2 人员访谈结果统计表

| 南大膳镇五小一中心及社会停车场地块 |
| --- |
| 访谈问题 | 访谈人数 | 是 | 否 | 不确定 |
| 1、本地块历史上是否有工业企业存在？ | 3 | / | 3 | / |
| 2、本地块内目前职工人数是多少?(仅针对在产企业提问) ？ | 3 | / | 3 | / |
| 3、本地块内是否有任何正规或非正规的工业固体废物堆放场?  | 3 | / | 3 | / |
| 4、本地块内是否有工业废水排放沟渠或渗坑? | 3 | / | 3 | / |
| 5、本地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管道？ | 3 | / | 3 | / |
| 6、本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池? | 3 | / | 3 | / |
| 7、本地块内是否曾发生过化学品泄漏事故?或是否曾发生过其他环境污染事故? | 3 | / | 3 | / |
| 8、是否有废气排放?是否有废气在线监测装置?是否有废气治理设施? | 3 | / | 3 | / |
| 9、是否有工业废水产生?是否有废水在线监测装置?是否有废水治理设施? | 3 | / | 3 | / |
| 10、本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味? | 3 | / | 3 | / |
| 11、本地块内危险废物是否曾自行利用处置? | 3 | / | 3 | / |
| 12、本地块内是否有遗留的危险废物堆存?(仅针对关闭企业提问) | 3 | / | 3 | / |
| 13、本地块内土壤是否曾受到过污染? | / | / | / |  |
| 14、本地块内地下水是否曾受到过污染? | / | / | / |  |
| 15、本地块周边 1km 范围内是否有幼儿园、学校、居民区、医院、自然保护区、农田、集中式饮用水水源地、饮用水井、地表水体等敏感用地? 若选是，敏感用地类型是什么? 距离有多远? 若有农田，种植农作物种类是什么? | 南大膳镇水厂位于地块北面400m处，地块周边农田种植水稻 |
| 16、本地块周边 1km 范围内是否有水井? 若选是请描述水井的位置 距离有多远？ 水井的用途？ 是否发生过水体混浊、颜色或气味异常等现象?  是否观察到水体中有油状物质? | 有集中供水水井，在北面距离400米，未发生水体混浊、颜色或气味异常等现象，水体中无油状物质 |
| 17、本区域地下水用途是什么?周边地表水用途是什么? | 地下水饮用，地表水灌溉 |
| 18、本企业地块内是否曾开展过土壤环境调查监测工作? 是否曾开展过地下水环境调查监测工作? 是否开展过场地环境调查评估工作? | 3 | / | 3 | / |
| 19、其他土壤或地下水污染相关疑问。 | 3 | / | 3 | / |
| 20、访谈人员对场地的了解自述： | 该地块以前是菜地，现在种植油菜，现已调整规划，属建设用地 |

# 6结果与评价

本次第一阶段调查以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别方式，项目调查面积20026.77m2（30.04亩）。根据现场踏勘情况以及该场地周边工作人员、附近居民访谈、查看历史影像图可知，该地块历史上无工业企业存在，没有进行过工业生产，无污染物产生，未使用过有毒有害物质、无地下储罐和输送管道、废水处理设施未发生过渗漏、未发生过化学品泄露事故，该项目地块2022年之前属于农用地。地块周边无明显污染源分布，从历史沿革来看，周围潜在污染源对该地块形成污染影响的可能性较小，故可判定该地块场地环境无污染，项目地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束，可以作为公共服务用地开发利用，无需进行第二阶段调查分析。

# 7. 调查结论

## 7.1第一阶段环境调查结论

沅江市南大膳镇五小一中心及社会停车场建设项目地块（以下称“项目地块”）土壤污染状况调查，中心坐标东经112.698730,北纬29.012141，调查面积为20026.77m2（30.04亩）。通过收集资料、人员访谈、现场踏勘分析，本地块原为农用地，即《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 （试行）(GB36600-2018)（试行）》中第一类用地。湖南中额环保科技有限公司受沅江市南大膳镇人民政府委托，开展本地块第一阶段的调查，主要工作结论包括：

（1）调查中未发现工业污染痕迹。

（2）周边敏感目标主要为地块周边居民区，周围潜在污染源为南大膳镇污水处理站、辰坤燃气站和同德搅拌站。北面南大膳镇污水处理站为地埋式全密闭运营，无令人不适的异味逸散；西南面辰坤天然气为调压站，不进行制备；南面同德搅拌站位于项目下风向，均未对场地环境质量造成明显不利的影响。项目周边环境对该地块无可能的污染。

（3）项目地块未发现《国家危险废物名录》（2021）中的危险废物、未发现排污管线、沟渠、未发现各类槽罐、不存在有毒有害物质污染情况。

基于该地块第一阶段场地环境初步调查结果，该地块被存在污染的可能性较小。项目地块周边相邻区域未对场地环境质量造成明显不利的影响，项目地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束，无需开展第二阶段土壤环境调查工作。

## 7.2总结论

本次土壤污染状况调查为第一阶段土壤污染状况调查，通过资料分析、现场 勘查、人员访谈等手段，对沅江市南大膳镇五小一中心及社会停车场建设项目地块进行污染状况调查，结果显示，调查地块周边无可能的污染源，且地块内不存在历史遗留污染问题，无需开展第二阶段土壤污染状况调查。调查认为地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束。

## 7.3建议

做好项目地块的环境管理工作，落实土壤污染防治权属责任，建立完善土壤环境管理制度，明确各方职责分工，加强地块土壤环境保护。严禁在地块内堆放可能对土壤造成污染的固体废物或排放污水，防止外源性污染输入。如该场地在后期其他开发过程中发现其土壤和地下水有污染的异常迹象，需报告相关主管部门再另行委托监测调查。建设单位加强对地块的环境监督，在该地块后续开发过程中，保护地块不新增外界人为污染，杜绝出现废水、固废等倾倒现象。

# 附件1人员访谈表

# 附件2.发改委批复

# 附图1 调查地块宗地图

# 附图2 南大膳镇总体规划

# 附图3.周边现状

| 南面同德搅拌站 | 北面南大膳镇污水处理站 |
| --- | --- |
| 西面辰坤天然气站 | 东面菜地 |

# 附图4.现场踏勘和人员访谈照片

| 现场踏勘照片 | 现场踏勘照片 |
| --- | --- |
| 人员访谈照片 | 人员访谈照片 |

# 专家评审意见及签到表

# Text boxes

项目地

本次场地环境调查的工作内容

牛洲村居民

牛洲村居民

同鹰村居民

牛洲村居民

新南村居民

牛洲村居民

金泰世家

金美花苑

辰坤天然气站

同德搅拌站

污水处理站

辰坤天然气站

同德搅拌站

南大膳镇污水处理2#站

项目所在位置