沅江市实竹枞树组安置房建设地块

土壤污染状况初步调查报告

委托单位：沅江市远大投资建设有限公司

编制单位：湖南精科检测有限公司

二〇二二年六月

沅江市实竹枞树组安置房建设地块

土壤污染状况初步调查报告

报告编写：文鑫鑫

编写日期：2022年5月27日

审    核：李三平

审核日期：2022年6月1日

审    定：王锁成

审定日期：2022年6月2日

目 录

1前言	1

2概述	2

2.1调查目的和原则	2

2.1.1调查目的	2

2.1.2调查原则	2

2.2调查范围	2

2.3调查依据	4

2.3.1法律法规、相关政策	4

2.3.2导则及技术规范	4

2.3.3其他资料	5

2.4调查方法	6

2.4.1前期资料收集	7

2.4.2现场踏勘	8

2.4.3人员访谈	9

2.4.4调查报告编制	10

3地块概况	11

3.1区域环境状况	11

3.1.1区域地理位置	11

3.1.2气象与气候	11

3.1.3水文	12

3.1.4地形地貌	12

3.2敏感目标	13

3.3地块的使用现状和历史	16

3.3.1地块历史	16

3.3.2地块现状	19

3.4相邻地块的使用现状和历史	19

3.5地块利用的规划	20

4资料分析	21

4.1政府和权威机构资料收集和分析	21

4.2地块资料收集和分析	21

4.3其他资料收集和分析	21

5现场踏勘和人员访谈	23

5.1有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析	23

5.2各类储罐的物质和泄漏评价	23

5.3固体废物和危险废物的处理评价	23

5.4沟渠、管网泄漏评价	23

5.5与污染物迁移相关的环境因素分析	23

5.6人员访谈	23

6工作计划	27

6.1 采样方案	27

6.2 分析检测方案	28

7现场探测和实验室分析结论	29

7.1 现场探测方法和程序	29

7.1.1 现场探测目的	29

7.1.2 现场探测方法及范围	29

7.1.3现场探测程序	30

7.2采样方法和程序	31

7.2.1采样方法	31

7.2.2采样程序	33

8结果和分析	34

8.1评价标准的确定	34

8.2检测结果	35

9结论和建议	36

9.1调查结论	36

9.2建议	36

10附件、附图	37

附件1可研批复	37

附件2建设用地审批单	40

附件3建设用地划拨决定书	41

附件4地勘报告	49

附件5人员访谈记录表	59

附件6检测报告	67

附件7 承诺函	68

附图1项目地理位置图	69

附图2项目红线图	70

附图3项目规划依据图	71

# 1前言

沅江市实竹枞树组安置房建设地块位于沅江高新区凤凰路以西，文明路以北，地块中心点经纬度为E：112°21′41.50″，N：28°48′36.46″，项目于2021年7月6日取得国有建设用地划拨决定书，规划用途为居住用地。项目总占地面积4688.64m2，总建筑面积15481.5m2，地块目前现状主要为空地。

为进一步贯彻落实《土壤污染防治法》《“十四五”重点建设用地安全利用指标核算方法》，湖南省生态环境厅办公室下发的湘环办[2022]47号文《关于尽快补充上报2021年重点建设用地安全利用情况的紧急通知》，要求对“一住两公”建设用地需开展土壤污染状况初步调查工作。

2016 年12月，环境保护部发布《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（中华人民共和国环境保护部令第42号），土地使用权人应当完成地块的土壤环境初步调查，编制调查报告。土壤环境初步调查应当按照国家有关环境标准和技术规范开展，调查报告应当包括地块基本信息、地块是否为污染地块的明确结论等主要内容，并附具采样信息和检测报告。

受沅江市远大投资建设有限公司委托，我公司湖南精科检测有限公司委派专业技术人员对该项目地块开展了现场踏勘、地块开发利用历史调查、资料收集和人员访谈等工作，并对资料收集情况、踏勘结果和人员访谈结果进行了分析。根据《建设用地土壤污染状况初步调查技术导则》（HJ25.1-2019）和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）有关规定并结合地块的实际情况，编制完成了本地块土壤污染状况初步调查报告。

# 2概述

## 2.1调查目的和原则

### 2.1.1调查目的

通过调查，了解地块是否存在污染或是否存在潜在污染，若存在污染或潜在污染。根据地块土地规划利用要求，给出是否需要进一步详细调查来判别能否满足按照规划用途开发利用的调查报告的明确结论，为地块的环境管理提供科学依据。

### 2.1.2调查原则

（1）针对性原则

通过现场踏勘、资料收集及人员访谈等前期初工作，根据地块的特征、历史沿革、地块用途和潜在污染物特性，有针对性的确定调查方法路线。

- 规范化原则

采用程序化和系统化的方式规范土壤环境调查过程，保证调查过程的科学性和客观性。

- 可操作性原则

综合考虑调查方法、地块现状、时间和经费等因素，结合当前科技发展和专业技术水平，使调查过程切实可行。

## 2.2调查范围

本次调查地块位于沅江高新区凤凰路以西，文明路以北。项目中心点经纬度为E：112°21′41.50″，N：28°48′36.46″，经与建设方核实，地块总占地面积约4688.64m2。目前规划为居住用地。调查边界拐点坐标见下表2-1，调查范围见图2-1。

表2-1 调查边界拐点坐标

| 拐点序号 | 经度（E） | 纬度（N） |
| --- | --- | --- |
| 1# | 1,3189664.032 | 38339485.130 |
| 2# | 1,3189662.193 | 38339509.022 |
| 3# | 1,3189467.270 | 38339494.018 |
| 4# | 1,3189469.109 | 38339470.126 |

图2-1地块调查范围图

## 2.3调查依据

### 2.3.1法律法规、相关政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2016年7月2日修正）；

（2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修正）；

（3）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；

（6）《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修正）；

（7）《中华人民共和国劳动法》（2018年12月29日修正）；

（8）《污染地块土壤环境管理办法》（中华人民共和国环境保护部令第42号，2017年7月1日）；

（9）《土壤污染防治行动计划》（国务院2016年5月）；

（10）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）；

（11）《建设工程施工现场管理规定》（2007年9月21日）；

（12）《关于加强土壤防治工作的意见》（环发〔2008〕48号）；

（13）《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发〔2012〕104号）；

（14）《湖南省“十四五”生态环境保护规划》（2021年10月）；

（15）《湖南省土壤污染防治工作方案》（湘政发〔2017〕4号）；

（16）《湖南省环境保护条例》（2019年9月28日）；

（17）国家和省、市有关部门颁布的政策、法规、规定、标准、规范、规程等；

### 2.3.2导则及技术规范

（1）《国家危险废物名录》（2021年版）；

（2）《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》（HJ682-2019）；

（3）《建设用地土壤污染状况初步调查技术导则》（HJ25.1-2019）；

（4）《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）

（5）《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）

（6）《建设用地土壤修复技术导则》（HJ25.4-2019）

（7）《岩土工程勘查规范》（GB50021-2018）；

（8）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（9）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018）；

（10）《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）；

### 2.3.3其他资料

（1）委托方提供的其他相关技术资料。

## 2.4调查方法

根据生态环境部发布的《建设用地土壤污染状况初步调查技术导则》（HJ25.1-2019），地块环境调查包含三个不同但又逐级递进的阶段。地块环境调查是否需要从前一个阶段进入到下一个阶段，本次地块环境调查的阶段为：

第一阶段，收集地块历史和现状情况及地块污染相关资料，查阅有关文献，对相关 人员进行访谈，了解可能存在的污染种类、污染途径、污染区域，再经过现场踏勘进行 污染识别（根据收集的资料和人员访谈初步判断污染区域并进行现场走访和踏勘），初步划定可能污染的区域以及地块环境污染的可能性，编制地块土壤污染状况初步调查报告。

本项目的地块调查技术路线见图2-2。

图2-2土壤环境调查技术路线图

### 2.4.1前期资料收集

主要包括：地块利用变迁资料、地块环境资料、地块相关记录、有关政府文件、以及地块所在区域的自然和社会信息。当调查地块与相邻地块存在相互污染的可能时，须调查相邻地块的相关记录和资料。

（1）地块利用变迁资料包括：用来辨识地块及其相邻地块的开发及活动状况的航片或卫星图片，地块的土地使用和规划资料，其它有助于评价地块污染的历史资料，如土地登记信息资料等。地块利用变迁过程中的地块内建筑、设施和污染等的变化情况。

（2）地块环境资料包括：地块土壤及地下水污染记录以及地块与自然保护区和水源地保护区等的位置关系等。

（3）地块相关记录包括：项目地勘报告等。

（4）由政府机关和权威机构所保存和发布的环境资料，如区域环境保护规划、环境质量公告、企业在政府部门相关环境备案和批复以及生态和水源保护区规划等。

（5）地块所在区域的自然和社会信息包括：自然信息包括地理位置图、地形、地貌、土壤、水文、地质和气象资料等；社会信息包括人口密度和分布，敏感目标分布，及土地利用方式，区域所在地的经济现状和发展规划，相关的国家和地方的政策、法规与标准等。

（6）资料的分析：调查人员应根据专业知识和经验识别资料中的错误和不合理的信息，如资料缺失影响判断地块污染状况时，应在报告中说明。

### 2.4.2现场踏勘

（1）安全防护准备：在现场踏勘前，根据地块的具体情况掌握相应的安全卫生防护知识，并装备必要的防护用品。

（2）现场踏勘的范围：以地块内为主，并应包括地块的周围区域，周围区域的范围应由现场调查人员根据污染可能迁移的距离来判断。

（3）现场踏勘的主要内容：地块的现状与历史情况，相邻地块的现状与历史情况，周围区域的现状与历史情况，区域的地质、水文地质和地形的描述等。

①地块现状与历史情况：可能造成土壤和地下水污染的物质的使用、生产、贮存，三废处理与排放以及泄漏状况，地块过去使用中留下的可能造成土壤和地下水污染的异常迹象。

②相邻地块的现状与历史情况：相邻地块的使用现况与污染源，以及过去使用中留下的可能造成土壤和地下水污染的异常迹象。

③周围区域的现状与历史情况：对于周围区域目前或过去土地利用的类型，如住宅、商店和工厂等，应尽可能观察和记录；周围区域的废弃和正在使用的各类井，如水井等；污水处理和排放系统；化学品和废弃物的储存和处置设施地面上的沟、河、池；地表水体、雨水排放和径流以及道路和公用设施。

④地质、水文地质和地形的描述：地块及其周围区域的地质、水文地质与地形应观察、记录，并加以分析，以协助判断周围污染物是否会迁移到调查地块，以及地块内污染物是否会迁移到地下水和地块之外。

（4）现场踏勘的重点：重点踏勘对象一般应包括：有毒有害物质的使用、处理、储存、处置；生产过程和设备，储槽与管线；恶臭、化学品味道和刺激性气味，污染和腐蚀的痕迹；排水管或渠、污水池或其它地表水体、废物堆放地、井等。同时应该观察和记录地块及周围是否有可能受污染物影响的居民区、学校、医院、饮用水源保护区以及其它公共场所等，并在报告中明确其与地块的位置关系。

（5）现场踏勘的方法：可通过对异常气味的辨识、摄影和照相、现场笔记等方式初步判断地块污染的状况。

### 2.4.3人员访谈

（1）访谈内容：应包括资料收集和现场踏勘所涉及的疑问，以及信息补充和已有资料的考证。

（2）访谈对象：受访者为地块现状或历史的知情人，应包括：地块管理机构和地方政府的官员，环境保护行政主管部门的官员，地块过去和现在各阶段的使用者，以及地块所在地或熟悉地块的第三方，如相邻地块的工作人员和附近的居民。

（3）访谈方法：采取当面交流、电话交流、电子或书面调查表等方式进行。

（4）内容整理：应对访谈内容进行整理，并对照已有资料，对其中可疑处和不完善处进行核实和补充，作为调查报告的附件。

### 2.4.4调查报告编制

根据上述资料收集、现场踏勘和人员访谈，对收集的信息和资料进行初步分析并编制土壤污染状况初步调查报告。

# 3地块概况

## 3.1区域环境状况

### 3.1.1区域地理位置

沅江市地处洞庭湖腹地，汇聚“湘资沅澧”四水，因沅水过境注入洞庭湖而得名，呈“三分垸田三分洲，三分水面一分丘”的地貌特征。沅江历史悠久，南朝始称药山县，隋朝改称沅江县，1988年经国务院批准县改市。全市现辖10个镇、2个街道和2个湿地保护与发展事务中心（原芦苇场），面积2177平方公里，人口76万，是国家重要的商品粮生产基地、湖南省特色县域经济重点县（市）、湖南省卫生城市，被誉为“鱼米之乡”“芦苇之乡”“生态水城”。

本次调查地块位于沅江高新区凤凰路以西，文明路以北。项目中心点经纬度为E：112°21′41.50″，N：28°48′36.46″。

### 3.1.2气象与气候

沅江市地处中亚热带向北亚热带过渡的大陆性季风湿润气候区内。因受洞庭湖泊效应影响，气候温和，冬冷夏热，四季分明，阳光充足，雨水较多，春夏之交多梅雨。湖泊效益明显，是典型的严寒期短、暑热期长、昼夜温差小、四季风力大、水气雾日多的湖区气候特色。多年平均降雨量1319.8毫米，多集中在4～6月。年平均相对湿度81%，全年蒸发量为1300.5毫米，瞬时最大风速平均值为16.0米/秒。春温多变，夏秋多旱；严寒期短，暑热期长。年平均气温16.9摄氏度，极端最高气温39.4摄氏度（1969年7月），极端最低气温-11.2摄氏度（1977年1月）。年平均相对湿度81%，无霜期287天。年雾日75天左右。年平均日照数为1743.5小时。沅江市区，历年平均风速为2.6米/秒（1971—2000年），以北风为主，风向频率为18，其次是东南风，南风较少，大风较多年均（1971—2000年）9.9次。

### 3.1.3水文

沅江市境内有河流25条，东西流向的主干外河有草尾河（又名赤磊洪道）、南嘴河、篙竹河（又名黄土包河）和白沙长河，南北流向的主干外河有挖口子河和资江分河（又名甘溪港河）。主要内河有塞阳运河、“五七”运河、北港长河、八形汊河、南大河等5条。湖泊分外湖与内湖，外湖与洞庭湖连成一片，主要分为3个湖系：以漉湖为主体的东洞庭湖系，以万子湖为主体的南洞庭湖系，以目平湖为主体的西洞庭湖系。内湖分垸内平浅型和岗丘区湖汊型两类，垸内平浅型湖泊大部分已开发作精养渔池，可作调蓄的仅有大通湖和黄家湖；岗丘区湖汊型湖泊较大的有胭脂湖、浩江湖等。沅江市地下水多为松散堆积层孔隙水，主要来自降水及河湖、灌溉用水的浸透。境内地下水埋藏不深，取水容易，水质较地表水好，但水内所含铁、锰等金属含量普遍超标。

### 3.1.4地形地貌

沅江自然地貌随着洞庭湖的沧桑多变而不断演化。现属洞庭湖平原地貌，西南较高而东北略现低平，自西向东倾斜。按成因分，有堆积地貌和侵蚀堆积地貌2种。按形态分，有平原和丘冈地2大类、4个亚类和6种地貌类型。西南为环湖岗地，岗岭在海拔100米上下，岗坳相对高差10～15米，内多湖塘。西域赤山为洞庭湖中一长条形孤岛，为中国内陆最大淡水湖岛，岗岭平缓，坡度25度以下。北部为河湖沉积物形成的平原，低平开阔，沟渠交织，海拔30米左右。东南部为南洞庭湖的一部分，东南湖、万子湖等大小湖泊星罗棋布，淤积洲滩鳞鳞相切。东北部为沼泽芦洲，是东洞庭湖的淤积地貌，遇洪汛季节，则湖面弥漫，一望无际。

全市地貌大致可分为三部分：

溪谷平原，主要分布在西南丘岗地区深入岗地腹部的湖港汊尖端和两旁边脚，占全市总面积的81.65%。

湖滨平原，大部分在市境东北部草尾、共华等大垸及漉湖、万子湖、东南湖一带，占全市总面积的68.06%。

（3）丘岗地，包括市西南的三眼塘镇，西北部赤山和市区等地。占全市总面积的8.46%。全市境内，现存的山仅有赤山、明山、朗山等三处。全市最高处为庵子岭，海拔115.7米，明山和朗山，位于万子湖中，海拔分别为32.8米和41.7米，略高于湖面。全市湖洲水域面积1041.3平方公里，占全市总面积的52.35%。市域水陆呈“三分水面三分洲，三分垸田一分丘”的湖乡地貌特征。

## 3.2敏感目标

敏感目标是指地块周围可能受污染影响的居民区、学校、医院、地表水、行政办公区、商住区、饮用水源保护区及公共场所等地点，根据资料收集和现场踏勘情况，本项目的敏感目标范围为地块外扩800m，敏感目标具体详见表3-1及图3-3。

表3-1地块周边500m范围内敏感目标情况一览表

| 序号 | 地块名称 | 功能 | 方位 | 距离地块距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实竹社区 | 住宅区 | 西 | 10m |
| 2 | 双凤社区 | 住宅区 | 西 | 390m |
| 3 | 沅江市玉潭学校 | 学校 | 东 | 800m |

图3-1 地块500m范围内敏感目标分布图

## 3.3地块的使用现状和历史

### 3.3.1地块历史

通过收集资料、人员访谈、现场踏勘分析，项目地块开发情况如下；

2012年，该地块被政府征收，作为实竹社区建设，但一直未动工建设；

2014年之前，该地块现状为林地、耕地、宅基地和水塘；

2015~2022年，该地块现状为空地（已全部完成拆迁）；

2022年3月，黄云等36人取得该地块建设用地规划许可证；

结合项目地块历史影像图，该地块历史与人员访谈、现场踏勘结果一致，地块历史沿革较为清晰，地块历史影像图详见图3-2。

图3-2 地块历史影像图

### 3.3.2地块现状

地块目前现状主要为空地。

本次调查地块现状如下图所示。

图3-3地块现状照片

## 3.4相邻地块的使用现状和历史

通过现场踏勘可知，相邻地块主要有住宅区、工业园区等，具体情况详见表3-2及图3-4。

表3-2 周边地块使用情况一览表

| 地块名称 | 方位 | 距离地块距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实竹社区 | 西 | 10m | 占地面积约240亩，建筑面积180000平方米， 89栋，总户数为287户。 |
| 湖南沅江高新技术产业园区实竹社区 | 东 | 30m | 湖南沅江高新技术产业园区原名湖南沅江经济开发区，是经湖南省人民政府同意，于2012年4月成立的省级高新技术产业园区。园区现有规划面积5平方公里，2014年规划面积调整到6.58平方公里，园区下辖青年坝和实竹两个社区。 |

根据谷歌地图分析可知，项目相邻地块在开发建设之前为农林用地和宅基地、工业园区。

| 地块东侧工业园区 | 地块南侧企业 |
| --- | --- |
| 地块西侧实竹社区 | 地块北侧农林用地 |

图3-4地块周边照片

## 3.5地块利用的规划

根据项目国有建设用地划拨决定书可知，地块用途为居住用地。项目总占地面积4688.64m2，总建筑面积15481.5m2，地块目前现状主要为空地。

# 4资料分析

## 4.1政府和权威机构资料收集和分析

本次调查通过信息检索、部门走访、电话咨询等方式，从Googleearth地图、沅江市人民政府等有关政府信息公示网站、论坛及工作人员那里收集到了沅江市总体规划、土地利用规划、区域自然环境状况等相关信息。我方调查人员对地块环境调查的相关资料进行了收集和分析，本次收集到的相关资料包括：

（1）用来辨识地块及其邻近区域的开发及活动状况的卫星照片；

（2）其它有助于评价地块污染的历史资料，如地块历史影像图；

（3）地理位置图、地形、地貌、土壤、水文、地质、气象资料，当地地方性基本统计信息，土地利用规划图。

## 4.2地块资料收集和分析

2022年5月，我公司组织调查人员进行现场踏勘，踏勘的范围以地块内为主，并包括了地块周边区域，地块现使用者提供了部分资料，本次收集到的相关资料包括地块红线图、地块周边土地使用现状。

## 4.3其他资料收集和分析

4.3.1地块土壤及地下水污染记录

本次调查未收集到地块有关土壤和地下水的环境监测信息。

4.3.2地块及周边土壤地下水污染信息

根据资料调阅和走访调查，未收集到本次调查地块及周边地块相关土壤和地下水的污染记录。

本次调查阶段收集的资料情况如下：

表4-1 资料收集清单

| 序号 | 类别 | 资料名称 | 获取途径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资料 | 场址、边界及占地面积 | 建设单位提供 | / |
|  |  | 地块平面图 | 建设单位提供 | / |
|  |  | 地块现状 | 现场踏勘 | 2022.5.11现场踏勘 |
| 2 | 地块历史变迁资料 | 地块未来土地使用功能规划 | 建设单位提供 | / |
|  |  | 该地块土地历史使用情况 | 经过与周边居民沟通以及询问 | 2022.5.11现场踏勘及人员访谈 |
|  |  | 区域土地利用规划 | 建设单位提供 | / |
| 3 | 区域地质及环境资料 | 区域水文地质资料 | 网上查阅 | / |
|  |  | 区域地质及土壤资料 | 建设单位提供地勘报告 | / |
| 4 | 地块周边相关材料 | 地块周边土地使用现状 | 现场踏勘 | 2022.5.11现场踏勘 |
|  |  | 地块周边土地历史使用情况 | 现场踏勘及谷歌地图搜索 | / |
|  |  | 地块周边范围内有无自然保护区、饮用水源地 | 通过现场踏勘及谷歌地图所得 | / |
|  |  | 周围敏感目标分布 | 通过现场踏勘及谷歌地图所得 | 2022.5.11 现场踏勘 |

# 5现场踏勘和人员访谈

## 5.1有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析

根据现场踏勘，沅江市实竹枞树组安置房建设地块现场无有毒有害物质，无遗漏的危险废物。

## 5.2各类储罐的物质和泄漏评价

根据现场踏勘，沅江市实竹枞树组安置房建设地块现场无遗留储罐。

## 5.3固体废物和危险废物的处理评价

根据现场踏勘，沅江市实竹枞树组安置房建设地块现场无遗留固体废物和危险废物。

## 5.4沟渠、管网泄漏评价

根据现场踏勘，沅江市实竹枞树组安置房建设地块现场无遗留废水管网、沟渠等。

## 5.5与污染物迁移相关的环境因素分析

根据地块原有情况分析，项目地块原属于农林用地和少量宅基地，基本上不会有污染物影响地块土壤和地下水环境的途径。

## 5.6人员访谈

1、访谈目的

人员访谈的主要目的是对资料收集、现场踏勘阶段地块缺失信息的补充和模糊信息的核实，对已收集信息的进一步证实。

2、访谈对象

本次人员访谈的对象主要包括：地块使用者和原地块周边居民以及周边企业员工。

3、访谈方法

本次人员访谈针对访谈对象采用了现场走访、电话交流及书面调查表等方式，并收集了8份书面调查表。

4、访谈内容

本次人员访谈内容主要包括：地块使用历史、现状及规划情况，周边环境敏感区信息，地块有关环境保护相关信息，地块内有关是否发生土壤、地下水污染事故等信息，地块内及周边土壤和地下水污染信息等。

5、人员访谈结论

本次人员访谈贯穿于整个地块调查工作期间，人员访谈对象主要为对地块情况比较了解的地块使用者和原地块周边居民以及周边企业员工，通过人员访谈，得知该地块历史上无工业企业存在、未发生过化学品泄露事故、地下水、土壤未曾受到过污染，使本次地块调查结果更加真实、完善。

本次人员访谈主要通过面谈以及电话访谈的方式进行，在现场踏勘的过程中同时对该地块周边居民以及了解项目人员进行了访谈，人员访谈对象详见表5-1，访谈统计结果见表5-2，人员访谈照片如图5-2所示，人员访谈表格详见附件5。

表5-1 人员访谈对象表

| 序号 | 被访人姓名 | 工作单位/住址 | 联系电话 | 访谈主要方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卜金秀 | 土地使用者 | 15898473857 | 面谈 |
| 2 | 黄晨进 | 企业员工 | 15173727511 | 面谈 |
| 3 | 杨美清 | 企业员工 | 17773745552 | 面谈 |
| 4 | 黄海龙 | 企业员工 | 13786739957 | 面谈 |
| 5 | 黄忠明 | 土地周边居民 | 15526365995 | 面谈 |
| 6 | 周敬 | 土地使用者 | 18075974222 | 面谈 |
| 7 | 刘映妍 | 土地使用者 | 18073718756 | 面谈 |
| 8 | 黄超 | 土地使用者 | 13637373356 | 面谈 |

表 5-2 人员访谈结果统计表

| 序号 | 访谈问题 | 主要访谈结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本地块历史上是否有其他工业企业存在？ | 地块历史上无其他工业企业存在 |
| 2 | 本地块内是否有任何正规或非正规的工业固体废物堆放场？ | 本地块无固废堆放场 |
| 3 | 本地块内是否有工业废水排放沟渠或渗坑？ | 本地块无工业废水排放沟渠或渗坑 |
| 4 | 本地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管道？ | 本地块内无有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管道 |
| 5 | 本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池？ | 本地块内无工业废水的地下输送管道或储存池 |
| 6 | 本地块内是否曾发生过化学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ | 本地块内未曾发生过化学品泄漏事故及其他环境污染事故 |
| 7 | 是否有废气排放？是否有废气治理设施？ | 本地块内无废气排放，同时配备了废气治理实施 |
| 8 | 是否有工业废水产生？是否有废水治理设施？ | 本地块内无有工业废水产生 |
| 9 | 本地块内是否曾闻到过土壤散发的异常气味？ | 本地块内未曾闻到过土壤散发的异常气味 |
| 10 | 本地块内危险废物是否自行利用处置？ | 本地块内无危险废物 |
| 11 | 本地块内土壤是否曾受到过污染？ | 本地块土壤未曾受到过污染 |
| 12 | 本地块内地下水是否曾受到过污染？ | 本地块内不确定地下水是否曾受到过污染 |
| 13 | 本地块周边1km范围内是否有幼儿园、学校、居民区、医院、自然保护区、农田、集中式饮用水水源地、饮用水井、地表水体等敏感用地？ | 本地块周边1km范围内无居民区、农田、饮用水井、地表水体等存在 |
| 14 | 本地块周边1km范围内是否有水井？是若选是，请描述水井的位置距离有多远？水井的用途？是否发生过水体混浊、颜色或气味异常等现象？ 是否观察到水体中有油状物质？ | 无水井 |
| 15 | 本区域地下水用途是什么？周边地表水用途是什么？ | 本区域地下水部分居民饮用，周边地表水用途不清楚 |
| 16 | 本企业地块内是否曾开展过土壤环境调查监测工作？ | 本地块未曾开展过土壤环境调查监测工作 |

图5-1部分人员访谈照片

# 6工作计划

## 6.1 采样方案

6.1.1 采样布点原则

本项目根据《建设用地土壤污染状况初步调查技术导则》(HJ25.1-2019)、《建设用地土 壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》的公告(公告2017年第72号)、环境保护部发布的污染地块土壤环境管理办法(部令第42号)要求，同时结合本项目污染判断分析情况，布设采样点，编制初步调查方案。

初步调查目的是确定地块内是否存在污染，为后续工作提供基础。主要遵循以下相关技术原则：

(1)初查调查布点密度

根据《建设用地土壤污染状况初步调查技术导则》(HJ25.1-2019)与《建设用地土壤环境调查评估技术指南》(公告2017年第72号) 中相关要求，初步调查阶段，鉴于具体地块的差异性，布点的位置和数量应当主要基于专业的判断。原则上：地块面积≤5000m2 ，土壤采样点位数不少于3个；地块面积＞5000m2，土壤采样点位数不少于6个，并可根据实际情况酌情增加。

(2)初步调查采样点分布

采样点布设方法包括：系统随机布点法、专业判断布点法、分区布点法、系统布点法。本项目根据资料收集分析情况以及项目地块实际情况，初步调查阶段土壤采样点主要采用专业判断布点法进行布设，使采样调查方案中确定的采样点位与样品分析指标应能够充分反映现场污染特征及污染范围。

(3)调查采样深度设计

根据《建设用地土壤污染状况初步调查技术导则》(HJ25. 1-2019) 中相关要求，土壤采样深度应根据污染源位置、迁移和地层结构以及水文地质等进行判断设置。采样深度应达到无污染区域，如对污染物有较强阻滞作用的弱透水层以下。实际采集样品的深度可根据现场水文地质调查结果进行设置与调整。

本次调查根据地块分布情况开展了表层的土壤采样检测。

(4) 调查点位调整原则

现场采样时如发现采样点不具代表性，或遇障碍物设备无法采集样品时可根据现场情况适当调整采样点。最终形成调查区域内实际需要实施调查的点位集。

6.1.2 采样方案

本次采样工作采用判断布点方法，重点是地块内重点关注区域。监测点位的数量与采样深度根据地块面积、污染类型及不同使用功能区域等确定。根据初步采样分析的结果，结合地块分区，制定采样方案。

采样深度根据掌握的该地区地层信息进行设计，保证在每个土层选择具有代表性样品检测。根据《建设用地土壤污染状况初步调查技术导则》(HJ25.1-2019)中相关要求，土壤采样深度应根据污染源位置、迁移和地层结构以及水文地质等进行判断设置。采样深度应达到无污染区域，如对污染物有较强阻滞作用的弱透水层以下。取样需要根据土层性质的变化，对每一大类性质的土层取样，同时还要根据不同深度土壤的颜色，筛选采集具有代表性的土壤样品。

本次地块调查范围共4688.64m2 ，在地块内共布设5个土壤监测点位，同时在场外设置1个对照点位。本次监测点位的布设兼顾了场区的各个区域，同时满足地块面积≤5000m2 ，土壤采样点位数不少于3个的要求。

监测因子按照《建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018 ) 要求，选取 GB36600-2018中表1 的监测项目作为本次初步调查阶段的监测项目。

## 6.2 分析检测方案

6.2.1 土壤样品分析方法

土壤检测中重金属和无机物采用的分析方法及仪器采用的分析方法见下表：

表6-1 土壤样品检测采用的分析方法及仪器列表

| 类别 | 检测项目 | 分析方法 | 仪器名称及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 总砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定(GB/T 22105.2-2008) | AFS-8220原子 荧光光度计，JKFX-081 | 0.01mg/kg |
|  | 镉 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 （HJ 803-2016） | ICPA RQ电感耦合等离子体发射质谱仪，JKFX-086 | 0.07mg/kg |
|  | 六价铬 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 （HJ 1082-2019） | TAS-990AFG原子吸收分光光度计，JKFX-004 | 0.5mg/kg |
|  | 铜 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 （HJ 803-2016） | ICPA RQ电感耦合等离子体发射质谱仪，JKFX-086 | 0.5mg/kg |
|  | 铅 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 （HJ 803-2016） | ICPA RQ电感耦合等离子体发射质谱仪，JKFX-086 | 2mg/kg |
|  | 总汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的 测定(GB/T 22105.1-2008) | AFS-8220原子 荧光光度计，JKFX-081 | 0.002mg/kg |
|  | 镍 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 （HJ 803-2016） | ICPA RQ电感耦合等离子体发射质谱仪，JKFX-086 | 2mg/kg |
|  | 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 2.1μg/kg |
|  | 氯仿 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 1.5μg/kg |
|  | 氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 736-2015） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 3μg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 1.6μg/kg |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 1.3μg/kg |
| 土壤 | 1,1-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 0.8μg/kg |
|  | 顺-1,2 - 二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 0.9μg/kg |
|  | 反-1,2 - 二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 0.9μg/kg |
|  | 二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 2.6μg/kg |
|  | 1,2-二氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 1.9μg/kg |
|  | 1,1,1,2- 四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 1.0μg/kg |
|  | 1,1,2,2- 四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 1.0μg/kg |
|  | 四氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 0.8μg/kg |
|  | 1,1,1- 三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 1.1μg/kg |
|  | 1,1,2- 三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 1.4μg/kg |
|  | 三氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 0.9μg/kg |
|  | 1,2,3- 三氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 1.0μg/kg |
|  | 氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 1.5μg/kg |
| 土壤 | 苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 1.6μg/kg |
|  | 氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 1.1μg/kg |
|  | 1,2- 二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 1.0μg/kg |
|  | 1,4- 二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 1.2μg/kg |
|  | 乙苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 1.2μg/kg |
|  | 苯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 1.6μg/kg |
|  | 甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 2.0μg/kg |
|  | 间二甲苯+ 对二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 3.6μg/kg |
|  | 邻二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法（HJ 642-2013） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 1.3μg/kg |
|  | 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法（HJ 834-2017） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 0.09mg/kg |
|  | 苯胺 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法（HJ 834-2017） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 0.04mg/kg |
|  | 2-氯酚 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法（HJ 834-2017） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 0.06mg/kg |
|  | 苯并[a]蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法（HJ 834-2017） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 0.1mg/kg |
| 土壤 | 苯并[a]芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法（HJ 834-2017） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 0.1mg/kg |
|  | 苯并[b] 荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法（HJ 834-2017） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 0.2mg/kg |
|  | 苯并[k] 荧蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法（HJ 834-2017） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 0.1mg/kg |
|  | 䓛 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法（HJ 834-2017） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 0.1mg/kg |
|  | 二苯并[a,h] 蒽 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法（HJ 834-2017） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 0.1mg/kg |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法（HJ 834-2017） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 0.1mg/kg |
|  | 萘 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法（HJ 834-2017） | TRACE1300+ ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | 0.09mg/kg |

# 7现场探测和实验室分析结论

## 7.1 现场探测方法和程序

### 7.1.1 现场探测目的

现场探测的目的是通过对地块及其周边环境设施的现场调查，观察地块污染痕迹，核实资料收集的准确性，获取与地块污染有关的线索。

### 7.1.2 现场探测方法及范围

地块环境调查人员采用GPS定位仪、摄/录像设备等手段，仔细观察、辨别、记录地块及其周边重要环境状况及其疑似污染痕迹。现场工作人员应遵守安全法规，按照规定的程序和要求进行调查工作。必要时应在进入地块前进行专门的培训，并在相关部门工作人员带领下进行地块环境调查。现场探测的范围、内容、方法执行《建设用地土壤污染状况初步调查技术导则》(HJ25.1-2019)。

现场探测的重点一般包括：

(1) 地块可疑污染源

观察所有可见污染源的位置、类型、规模和控制设施(例如防渗材料、结构、老化程度)；观察分析可疑污染物的污染区域、潜在污染途径(如输油管道、油渠、灌溉渠道)及发生污染的可能。

(2) 地块污染痕迹

调查地块污染痕迹，如植被损害、各种容器及排污设施损坏和腐蚀痕迹，地块内的气味、地面、屋顶及墙壁的污渍和腐蚀痕迹等。不同行业的地块污染特征不同，污染物种类和造成污染的环节都不同，需结合各行业的污染特征，有针对性开展现场探测工作。

(3) 涉及危险物质的场所

危险物质的使用与存储的踏勘包括：

1)使用的危险物质的种类和数量，涉及的容器和储存条件，包括没有封闭或发生损坏的储存容器的数量和容器类型。

2)地上、地下储存设施及其配套的输送管线情况，记录储藏池 (库) 数量、储存物质、容量、建设年代、监测数据、周边管线等内容。

3)各类集水池，考察其是否含危险物质或与其有关。

4)盛装未知物质的容器不管是否发生泄漏均应调查，包括储存容器的数量、容器类型和储存条件。

5)电力及液压设备的地块是否使用含多氯联苯的设备。

6)地块内道路、停车设施及与地块紧邻的市政道路情况，重点识别并察看可能运输危险物质的进场路线。

7)上述现场是否有强烈的、刺鼻的气味。

(5) 周边相邻区域

现场探测应包括地块的周围区域，探测范围应由现场调查人员根据污染迁移情况来判断。周边相邻区域调查包括：

1)地块四周相邻企业，包括企业污染物排放源、污染物排放种类等，并分析其是否与评价地块污染存在关联。

2)地块附近已确定的污染地块，重点调查已确认污染地块的污染物，以及对本地块的环境影响和污染途径。

3)观察和记录地块及周围是否有可能受污染物影响的居民区、学校、医院、饮用水源保护区以及其它公共场所等地点，并在报告中明确其与地块的位置关系。

### 7.1.3现场探测程序

(1) 首先通过信息检索、部门走访等途径，广泛收集地块及周边区域的自然环境状况、环境污染历史、地质、水文地质等信息，确定地块污染类型。

(2) 进行现场踏勘，了解地块生产区的分布，确定地块污染状况。根据专业知识和经验判断资料的有效性，分析地块可能涉及的危险物质，以及这些危险物质的产生区域。通过对污染地块周边的踏勘，了解周边的环境污染敏感点及污染地块对周边环境的造成的影响。

## 7.2采样方法和程序

### 7.2.1采样方法

(1) 表层土壤样品的采集

表层样品的采集一般采用挖掘方式进行，一般采用铲、锹等简单工具。对于较硬的土壤也可进行钻孔取样。采样时要求尽量减少土壤扰动，保证土壤样品在采集过程中不被二次污染。

表层土壤采样照片

### 7.2.2采样程序

依据《建设用地土壤污染状况初步调查技术导则》(HJ25. 1-2014) 的规定，环境调查可分为三个阶段。

其中阶段一的场调工作主要目的是：识别环境风险状况；明确样位置；阶段二的场调工作主要目的是：制定初步采样分析工作 计划进一步评价发现的环境问题，并了解土壤质量状况；阶段三的场调工作主要目的是：地块特征参数调查，受体暴露参数调查。

根据项目具体情况，本调查报告主要需完成的是阶段一和阶段二的地块调查工作。

阶段一的采样分析主要为现场调查了解，初步调查现场基本情况。阶段二的采样主要是在第一阶段调查结果的基础上对地块进行深入调查，对污染源及污染重的区域进行详细采样，随同专业检测公司检测进行现场采样。所有土壤、地表水和地下水样品采集后，经分类、整理、登记入册后包装后送往分析实验室进行分析。

## 7.3实验室分析

本调查中所采集的样品均由湖南精科检测有限公司进行分析与测试，公司已通过CMA资质认证。

根据项目前期污染调查和污染识别，以《土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) 确定的45项基本指标进行分析测试。具体见下表。

表7-1 初步调查阶段污染物检测指标

| 类型 | 采样点位 | 实验室分析检测指标 |
| --- | --- | --- |
| 土壤 | T1 | 总砷、镉、六价铬、铜、铅、总汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、 1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h] 蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 |
|  | T2 |  |
|  | T3 |  |
|  | T4 |  |
|  | T5 |  |
|  | T6场地对照点 |  |

## 7.4质量保证与控制

湖南精科检测有限公司具有湖南省市场监督管理局颁发的土壤分析监测能力，证书编号为181812051320。本次建设用地土壤污染状况初步调查报告监测严格按照国家环境保护总局颁发的《环境技术规范》和湖南精科检测有限公司编制的《质量手册》的要求，对监测过程实施全面的质量控制。

### 7.4.1样品采集

（1）人员必须持证上岗，掌握采样技术，熟知样品的采集、保存、运输条件以及水样的固定条件并按规范采样。

（2）采集样品的工具、设备所用材质不能和待采样品有任何反应，不能使待采样品污染、损失。采样工具应保持清洁，采样设备应定期保养、检查。

（3）盛样容器应当保持洁净，材质与样品物质不起作用。

### 7.4.2样品的运输与保存

（1）本项目样品的保存和运输按照《土壤环境监测技术规范》等及国家相关检测标准。

（2）因气体交换、化学反应和生物代谢，样品质量变化很快。采样人员应对送往实验室的样品容器做好密封、防震等措施，避免日光照射和过热。当样品当天不能分析时，根据相应标准分析方法的要求对样品进行固定、妥善保存。

### 7.4.3实验室检测及数据处理质控措施

实验室进行样品分析时采用全程序空白试验、精密度控制、准确度控制等方式来保证数据准确性。

（1）全程序空白试验：每批次监测样品均做全程序空白试验，以判断结果准确性，在分析结果中扣除全程序空白值对结果进行修正。

（2）标准曲线的制作：标准曲线测量按样品测定的相同步骤进行，测得仪器响应值再扣除零浓度的响应值后，绘制曲线。用线性回归方程计算出校准曲线的相关系数、截距和斜率，均应符合标准方法中规定的要求。

（3）精密度控制

每批样品每个项目分析时均须做 10%平行样品；当 5个样品以下时，平行样不少于 1个。

由分析者自行编入的明码平行样，或由质控员在采样现场或实验室编入的密码平行样。

平行双样测定结果的误差在允许误差范围之内者为合格。当平行双样测定合格率低于 95%时，除对当批样品重新测定外再增加样品数 10%～20%的平行样，直至平行双样测定合格率大于 95%。

（4）准确度控制

a、使用标准物质或质控样品

例行分析中，每批要带测质控平行双样，在测定的精密度合格的前提下，质控样测定值必须落在质控样保证值（在 95%的置信水平）范围之内，否则本批结果无效，需重新分析测定。

### 7.4.4数据审核

（1）根据相关规范对数据进行修约及分析。

（2）所出具的报告采取三级审核制，审核人员对数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性进行审核。

（3）按照规定的检测方法进行检测，依据检测数据，及时客观、准确、清晰地出具报告，并提供与检测有关的足够完整的信息，报告使用法定计量单位。

（4）技术负责人对检测报告涉及的技术能力负责；授权签字人签发检测报告，对所发检测报告的真实准确负责；报告组相关人员对检测报告编制、数据的一致性、报告的发出及更正负责。

# 8结果和分析

## 8.1评价标准的确定

本次筛选值选择《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第一类用地筛选值。

表8-1土壤标准限值一览表单位： mg/kg

| 序号 | 污染物 | 第一类用地筛选值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 20 |
| 2 | 镉 | 20 |
| 3 | 铬(六价) | 3.0 |
| 4 | 铜 | 2000 |
| 5 | 铅 | 400 |
| 6 | 汞 | 8 |
| 7 | 镍 | 150 |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 |
| 9 | 氯仿 | 0.3 |
| 10 | 氯甲烷 | 12 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 3 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.52 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 12 |
| 14 | 顺- 1,2-二氯乙烯 | 66 |
| 15 | 反- 1,2-二氯乙烯 | 10 |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 1 |
| 18 | 1,1,1,2- 四氯乙烷 | 2.6 |
| 19 | 1,1,2,2- 四氯乙烷 | 1.6 |
| 20 | 四氯乙烯 | 11 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 701 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.6 |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.7 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.12 |
| 26 | 苯 | 1 |
| 27 | 氯苯 | 68 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 5.6 |
| 30 | 乙苯 | 7.2 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 |
| 34 | 邻二甲苯 | 222 |
| 35 | 硝基苯 | 34 |
| 36 | 苯胺 | 92 |
| 37 | 2-氯酚 | 250 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 5.5 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 0.55 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 5.5 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 55 |
| 42 | 䓛 | 490 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 0.55 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘状况调查 | 5.5 |
| 45 | 萘 | 25 |

## 8.2检测结果

本次地块环境初步调查，在地块内部由南至北布设5个土壤采样点位，地块外布设1个表层土壤对照点位。所有检测因子均为湖南精科检测有限公司进行分析检测，出具检测报告。土壤检测结果见表8-1。

表8-1 沅江市实竹枞树组安置房建设项目场地调查土壤检测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 样品状态 | 检测结果（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1二氯乙烷 |
| T1 | 2022.5.11 | 黄棕潮轻壤土 | 13.1 | 0.31 | 1.61 | 25.2 | 23.3 | 0.253 | 36.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| T2 | 2022.5.11 | 黄棕潮轻壤土 | 11.2 | 0.23 | 0.5L | 19.3 | 20.0 | 0.111 | 25.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| T3 | 2022.5.11 | 黄棕潮轻壤土 | 12.2 | 0.25 | 0.5L | 24.1 | 22.8 | 0.125 | 35.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| T4 | 2022.5.11 | 黄棕潮轻壤土 | 12.4 | 0.22 | 1.09 | 25.3 | 21.1 | 0.277 | 45.9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| T5 | 2022.5.11 | 黄棕潮轻壤土 | 13.2 | 0.23 | 0.91 | 25.4 | 24.0 | 0.376 | 48.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| T6场地对照点 | 2022.5.11 | 黄棕潮轻壤土 | 14.5 | 0.26 | 1.95 | 35.4 | 30.0 | 0.208 | 48.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 标准限值 | / | 20 | 20 | 3.0 | 2000 | 400 | 8 | 150 | 0.9 | 0.3 | 12 | 3 |
| 注：标准参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1、2中第一类用地筛选值标准限值。 |

（续）表8-1 沅江市实竹枞树组安置房建设项目场地调查土壤检测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 样品状态 | 检测结果（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,2二氯乙烷 | 1,1二氯乙烯 | 顺1,2二氯乙烯 | 反1,2二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2二氯丙烷 | 1,1,1,2四氯乙烷 | 1,1,2,2四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1三氯乙烷 | 1,1,2三氯乙烷 | 三氯乙烯 |
| T1 | 2022.5.11 | 黄棕潮轻壤土 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| T2 | 2022.5.11 | 黄棕潮轻壤土 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| T3 | 2022.5.11 | 黄棕潮轻壤土 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| T4 | 2022.5.11 | 黄棕潮轻壤土 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| T5 | 2022.5.11 | 黄棕潮轻壤土 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| T6场地对照点 | 2022.5.11 | 黄棕潮轻壤土 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 标准限值 | / | 0.52 | 12 | 66 | 10 | 94 | 1 | 2.6 | 1.6 | 11 | 701 | 0.6 | 0.7 |
| 注：标准参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1、2中第一类用地筛选值标准限值。 |

（续）表8-1 沅江市实竹枞树组安置房建设项目场地调查土壤检测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 样品状态 | 检测结果（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,2,3，三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1,2二氯苯 | 1,4二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 | 硝基苯 |
| T1 | 2022.5.11 | 黄棕潮轻壤土 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| T2 | 2022.5.11 | 黄棕潮轻壤土 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| T3 | 2022.5.11 | 黄棕潮轻壤土 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| T4 | 2022.5.11 | 黄棕潮轻壤土 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| T5 | 2022.5.11 | 黄棕潮轻壤土 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| T6场地对照点 | 2022.5.11 | 黄棕潮轻壤土 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 标准限值 | / | 0.05 | 0.12 | 1 | 68 | 560 | 5.6 | 7.2 | 1290 | 1200 | 163 | 222 | 34 |
| 注：标准参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1、2中第一类用地筛选值标准限值。 |

（续）表8-1 沅江市实竹枞树组安置房建设项目场地调查土壤检测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 样品状态 | 检测结果（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并【a】蒽 | 苯并【a】芘 | 苯并【b】荧蒽 | 苯并【k】荧蒽 | 䓛 | 二苯并【a,h】蒽 | 茚并【1,2,3-cd】芘 | 萘 |
| T1 | 2022.5.11 | 黄棕潮轻壤土 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| T2 | 2022.5.11 | 黄棕潮轻壤土 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| T3 | 2022.5.11 | 黄棕潮轻壤土 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| T4 | 2022.5.11 | 黄棕潮轻壤土 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| T5 | 2022.5.11 | 黄棕潮轻壤土 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| T6场地对照点 | 2022.5.11 | 黄棕潮轻壤土 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 标准限值 | / | 92 | 250 | 5.5 | 0.55 | 5.5 | 55 | 490 | 0.55 | 5.5 | 25 |
| 注：标准参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1、2中第一类用地筛选值标准限值。 |

本次调查共布设6个土壤监测点，其中地块内布设5个土壤监测点，均采集表层样，地块外布设1个土壤对照点，采集表层样，由检测结果可知，土壤各监测点监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准试行》（GB36600-2018）第一类用地土壤筛选值。

# 9结论和建议

## 9.1调查结论

所有点位的45项基本指标均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 （试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值标准要求。为此，地块内污染物含量低于风险筛选值，在一般情况下地块的土壤污染风险可以忽略。

根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018）中“5.3.2 建设用地土壤中污染物含量等于或低于风险筛选值的，建设用地土壤污染风险一般情况下可以忽略。”

综上所述，本地块的土壤污染风险可忽略不计，不需要进行后续的详细调查、风险评估及土壤修复工作。

## 9.2建议

（1）在该地块将来的土地利用规划过程中，由于本地块周边基本上都是农田，建议引进无污染或低污染的企业。

（2）如该地块在后期其他开发过程中发现其土壤和地下水有污染的异常迹象，需报告相关主管部门再另行委托监测调查。

（3）建设单位加强对地块的环境监督，在该地块后续开发过程中，保护地块不新增外界人为污染，杜绝出现废水、固废等倾倒现象。

# 10附件、附图

## 附件1可研批复

## 附件2建设用地划拨决定书

## 附件3地勘报告

## 附件4人员访谈记录表

## 附件5 承诺函

## 附件6 检测资质及能力附表

## 附件7 报告出具单位承诺书

## 附件8 申报表

建设用地土壤污染状况初步调查报告评审申请表

| 项目名称 | 沅江市实竹枞树组安置房建设地块 |
| --- | --- |
| 报告类型 | (土壤污染状况初步调查 □土壤污染风险评估 □土壤污染风险管控效果评估 □土壤污染修复效果评估 |
| 联系人 | 张洪武 | 联系电话 | 15197730588 | 电子邮箱 |  |
| 地块类型 | □经土壤污染状况普查、详查、监测、现场检查等方式，表明有土壤污染风险 (用途变更为住宅、公共管理、公共服务用地，变更前应当按照规定进行土壤污染状况初步调查的地块 |
| 土地使用权取得时间（地方人民政府以及有关部门申请的，填写土地使用权收回时间） | 年 月 日 | 前土地使用权人 | 政府 |
| 建设用地地点 | 湖南省(区、市) 益阳市地区（市、州、盟） 沅江市(区、市、旗) 高新区(镇) |
|  | 经度：112°21′41.50″ 纬度：北纬28°48′36.46″ (项目中心□其他（简要说明） |
| 四至范围 | 地块西至凤凰路，北至文明路。 | 占地面积（m2） | 4688.64m2 |
| 行业类别（现状为工矿用地的填写该栏） | □有色金属冶炼□石油加工□化工□焦化□电镀 □制革□危险废物贮存、利用、处置活动用地 (其他其他建筑材料制造 |
| 有关用地审批和规划许可情况 | □已依法办理建设用地审批手续 (已核发建设用地规划许可证 (已核发建设工程规划许可证 |
| 规划用途 | (第一类用地： 包括GB50137规定的(居住用地R □中小学用地A33□医疗卫生用地A5 □社会福利设施用地A6 □公园绿地G1中的社区公园或者儿童公园用地 □第二类用地： 包括GB50137规定的□工业用地M □物流仓储用地W □商业服务业设施用地B □道路与交通设施用地S □公共设施用地U □公共管理与公共服务用地A（A33、A5、A6除外）□绿地与广场用地G（G1中的社区公园或者儿童公园用地除外） (不确定 |
| 报告主要结论 | 根据《建设用地土壤污染状况初步调查 技术导则》（HJ 25. 1-2019）以及结合上述分析，沅江市实竹枞树组安置房建设地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，本报告认为地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束，无需开展第二阶段地块环境调查，风险评估及土壤修复工作，该地块可作为住宅项目开发建设。 第二阶段布点采样监测结果表明该地块土壤45项监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第一类用地筛选值标准。不需要开展土壤污染详细调查，调查结束。 |

## 附件9 样品追踪记录单

## 附件10 地块坐标位置

## 附图1项目地理位置图

## 附图2项目红线图

## 附图3项目平面布局图

# Comments

全部替换成地块

# Text boxes

10m

10m

390m

800m

项目所在位置

仅用于原沅江市阳罗新港建材厂地块土壤污染状况初步调查报告

项目所在位置